Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wykaz minimalnych parametrów techniczno-użytkowych samochodu

„Zakup samochodu do przewozu 9 osób oraz dzieł sztuki, typu BUS, do potrzeb Galerii Bielskiej BWA”

I. Warunki ogólne

| L.p. | Wyszczególnienie | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, marka, typ |  |
| 2. | Rok produkcji | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| 3. | Rodzaj | Osobowy, nadwozie zamknięte, przeszklony z homologacją fabryczną |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita | Nie więcej niż 3500 kg |
| 5. | Masa pojazdu gotowego do jazdy | Nie mniej niż 2100 kg |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita zestawu | 5500 kg |
| 7. | Ilość miejsc | 9 – łącznie z kierowcą |
| 8. | Warunki techniczne | Spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem |
| 9. | Gwarancja | Minimum 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów i min. 10 lat na perforację blach poszycia nadwozia |
| 10. | Warunki serwisowe | Okresowa obsługa techniczna nie częściej, niż co 30 tys. km w autoryzowanych stacjach obsługi, oddalonych maksymalnie 20 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi pojazdu, książki serwisowej oraz wykazu autoryzowanych stacji obsługi (ASO) w języku polskim. |

| II. Silnik |
| --- |
| 11. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 12. | Moc silnika | Minimum 115 kW |
| 13. | Skrzynia biegów | Manualna, 6 biegowa lub automatyczna |
| 14. | Średnie spalanie | Nie większe niż 12 l/100 km. |
| III. Nadwozie |
| 15. | Kolor nadwozia | Srebrny metalik |
| 16. | Długość całkowita | Minimum 5500 mm Maximum 6200 mm |
| 17. | Wysokość całkowita | Minimum 2500 mm Maximum 2850 mm |
| 18. | Szerokość całkowita | Minimum 1800 mm Maximum 2200 mm bez lusterek |
| 19. | Szyby | Nadwozie całkowicie przeszklone. 1. Część kierowcy a) szyba przednia ze szkła klejonego z filtrem przeciwsłonecznym, ogrzewana 2. Część pasażerska a) szyby boczne i tylna z czarnego fabrycznie przyciemnianego szkła, |
| 20. | Rodzaj siedzisk | 9 foteli – siedzisk fabrycznych, tapicerowanych tkaniną łatwozmywalną, niebrudzącą o najwyższych parametrach jakości i wytrzymałości (koloru ciemno-szarego, grafitowego – do uzgodnienia) z zagłówkami, wyposażonymi w trzypunktowe, automatyczne, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z możliwością regulacji pochylenia oparć i podłokietnikami |
| 21. | Układ siedzisk | I rząd – 2 fotele II rząd – 2 fotele III rząd – 2 fotele IV rząd – 3 fotele lub Układ siedzisk dla II i III rzędu wyposażony w dwuosobowe komfortowe kanapy, które dzięki regulowanym osobno oparciom foteli i komfortowym zagłówkom zapewnią indywidualny komfort dwóm osobom w drugim i trzecim rzędzie przestrzeni pasażerskiej. Układ siedzisk dla IV rzędu wyposażony w trzyosobową komfortową kanapę, która dzięki regulowanym osobno oparciom foteli i komfortowym zagłówkom zapewni indywidualny komfort trzem osobom w czwartym rzędzie przestrzeni pasażerskiej. |
| 22. | Wykładzina podłogi | Antypoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne w kolorze szarym (do uzgodnienia) |
| 23. | Tapicerka wnętrza i nadwozia | podsufitka fabryczna, tapicerowana na całej przestrzeni w kolorze szarym (do uzgodnienia) pełne tapicerowanie (ścian i boków) fabryczne przestrzeni pasażerskiej w kolorze szarym jasnym (do uzgodnienia) |
| 24. | Poduszki powietrzne | Dla kierowcy Pasażera |
| 25. | Ogrzewanie | Całego wnętrza pojazdu z dodatkowym ogrzewaniem powietrznym, fabrycznym przestrzeni pasażerskiej. |
| 26. | Klimatyzacja | Półautomatyczna lub automatyczna, fabryczna, o zwiększonej wydajności dla potrzeb przestrzeni kierowcy i pasażera. Oddzielna dla przestrzeni pasażerskiej. |
| 27. | Oświetlenie wewnętrzne | Na całej długości przestrzeni pasażerskiej Oświetlenie przestrzeni ładunkowej. |
| 28. | Gniazda | Gniazda 12 V i USB w przestrzeni pasażerskiej |
| 29. | Instalacja audio i radiowa z anteną | Radioodtwarzacz z wejściem USB, głośniki dwudrożne z przodu i z tyłu (nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej) fabrycznie montowane. System multimedialny z ekranem dotykowym. |
| 30. | Hak holowniczy | Zdejmowany, lub chowany elektrycznie, kulowy |
| 31. | Oświetlenie | Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |
| 32. | Alarm | Alarm fabryczny |
| 33. | Krata | Karta oddzielająca przestrzeń ładunkową z możliwością mocowania w 2 miejscach: - za kierowcą - za ostatnimi fotelami |
| IV. Wyposażenie. |
| 31. | Ogumienie | a) pełnowymiarowe koło zapasowe, b) dodatkowy komplet opon zimowych (4 szt.) |
| 32. | Wyposażenie dodatkowe | Kamera cofania Wskaźnik temp. zewnętrznej. Lusterko wewnętrzne wsteczne Apteczka Ogrzewanie postojowe |
| 33. | Kierownica i dźwignia zmiany biegów | Powlekane skórą Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |
| 34. | Zestaw narzędzi | a) komplet fabryczny, b) podnośnik hydrauliczny, |
| 35. | Osprzęt | a) trójkąt ostrzegawczy b) odpowiednia gaśnica p. poż. c) dywaniki gumowe - komplet oryginalny producenta |