Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego samochodu

w ramach postępowania na:

„Zakup samochodu do przewozu 9 osób oraz dzieł sztuki, typu BUS, do potrzeb Galerii Bielskiej BWA”

I. Warunki ogólne

| L.p. | Wyszczególnienie | Parametry wymagane | Wartość parametru/potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, marka, typ |  | ……………………. Powyżej Wykonawca ma podać markę, typ i model pojazdu |
| 2. | Rok produkcji | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | ……………………. Powyżej Wykonawca ma podać rok produkcji podwozia oraz przebieg |
| 3. | Rodzaj | Osobowy, nadwozie zamknięte, przeszklony z homologacją fabryczną | tak/nie* |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita | Nie więcej niż 3500 kg | tak/nie* |
| 5. | Masa pojazdu gotowego do jazdy | Nie mniej niż 2100 kg | tak/nie* |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita zestawu | 5500 kg | tak/nie* |
| 7. | Ilość miejsc | 9 – łącznie z kierowcą | tak/nie* |
| 8. | Warunki techniczne | Spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem | tak/nie* |
| 9. | Gwarancja | Minimum 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów i min. 10 lat na perforację blach poszycia nadwozia | tak/nie* |
| 10. | Warunki serwisowe | Okresowa obsługa techniczna nie częściej, niż co 30 tys. km w autoryzowanych stacjach obsługi, oddalonych maksymalnie 20 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi pojazdu, książki serwisowej oraz wykazu autoryzowanych stacji obsługi (ASO) w języku polskim. | tak/nie* |
| II. Silnik |  |  |  |
| 11. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy | tak/nie* |
| 12. | Moc silnika | Minimum 115 kW | ……………………. |
| 13. | Skrzynia biegów | Manualna, 6 biegowa lub automatyczna | tak/nie* |
| 14. | Średnie spalanie | Nie większe niż 12 l/100 km. | ……………………. |
| III. Nadwozie |  |  |  |
| 15. | Kolor nadwozia | Srebrny metalik | tak/nie* |
| 16. | Długość całkowita | Minimum 5500 mm Maximum 6200 mm | ………… |
| 17. | Wysokość całkowita | Minimum 2500 mm Maximum 2850 mm | ………… |
| 18. | Szerokość całkowita | Minimum 1800 mm Maximum 2200 mm bez lusterek | ………… |
| 19. | Szyby | Nadwozie całkowicie przeszklone. 1. Część kierowcy a) szyba przednia ze szkła klejonego z filtrem przeciwsłonecznym, ogrzewana 2. Część pasażerska a) szyby boczne i tylna z czarnego fabrycznie przyciemnianego szkła, | tak/nie* tak/nie* |
| 20. | Rodzaj siedzisk | 9 foteli – siedzisk fabrycznych, tapicerowanych tkaniną łatwozmywalną, niebrudzącą o najwyższych parametrach jakości i wytrzymałości (koloru ciemno-szarego, grafitowego – do uzgodnienia) z zagłówkami, wyposażonymi w trzypunktowe, automatyczne, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z możliwością regulacji pochylenia oparć i podłokietnikami | tak/nie* |
| 21. | Układ siedzisk | I rząd – 2 fotele II rząd – 2 fotele III rząd – 2 fotele IV rząd – 3 fotele | tak/nie* |
| 22. | Wykładzina podłogi | Antypoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne w kolorze szarym (do uzgodnienia) | tak/nie* |
| 23. | Tapicerka wnętrza i nadwozia | podsufitka fabryczna, tapicerowana na całej przestrzeni w kolorze szarym (do uzgodnienia) pełne tapicerowanie (ścian i boków) fabryczne przestrzeni pasażerskiej w kolorze szarym jasnym (do uzgodnienia) | tak/nie* |
| 24. | Poduszki powietrzne | Dla kierowcy Pasażera | tak/nie* |
| 25. | Ogrzewanie | Całego wnętrza pojazdu z dodatkowym ogrzewaniem powietrznym, fabrycznym przestrzeni pasażerskiej. | tak/nie* |
| 26. | Klimatyzacja | Półautomatyczna lub automatyczna, fabryczna, o zwiększonej wydajności dla potrzeb przestrzeni kierowcy i pasażera. Oddzielna dla przestrzeni pasażerskiej. | tak/nie* |
| 27. | Oświetlenie wewnętrzne | Na całej długości przestrzeni pasażerskiej Oświetlenie przestrzeni ładunkowej. | tak/nie* |
| 28. | Gniazda | Gniazda 12 V i USB w przestrzeni pasażerskiej | tak/nie* |
| 29. | Instalacja audio i radiowa z anteną | Radioodtwarzacz z wejściem USB, głośniki dwudrożne z przodu i z tyłu (nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej) fabrycznie montowane. System multimedialny z ekranem dotykowym. | tak/nie* |
| 30. | Hak holowniczy | Zdejmowany, lub chowany elektrycznie, kulowy | tak/nie* |
| 31. | Oświetlenie | Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów | tak/nie* |
| 32. | Alarm | Alarm fabryczny | tak/nie* |
| 33. | Krata | Karta oddzielająca przestrzeń ładunkową z możliwością mocowania w 2 miejscach: - za kierowcą - za ostatnimi fotelami | tak/nie* |
| IV. Wyposażenie. |  |  |  |
| 31. | Ogumienie | a) pełnowymiarowe koło zapasowe, b) dodatkowy komplet opon zimowych (4 szt.) | tak/nie* |
| 32. | Wyposażenie dodatkowe | Kamera cofania Wskaźnik temp. zewnętrznej. Lusterko wewnętrzne wsteczne Apteczka Akumulator dodatkowy | tak/nie* |
| 33. | Kierownica i dźwignia zmiany biegów | Powlekane skórą Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | tak/nie* |
| 34. | Zestaw narzędzi | a) komplet fabryczny, b) podnośnik hydrauliczny, | tak/nie* |
| 35. | Osprzęt | a) trójkąt ostrzegawczy b) odpowiednia gaśnica p. poż. c) dywaniki gumowe - komplet oryginalny producenta | tak/nie* |

*Skreślić niepotrzebne